ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (ครั้งที่ 1)

เครื่อง X-ray ระบบดิจิตอล  จำนวน 1 เครื่อง

---------------

1.  ความเป็นมา

1.1  สถานการณ์ปัญหา

ในปัจจุบันภาพถ่ายรังสีทางทันตกรรมทั้งในช่องปากและนอกช่องปาก  (กะโหลกศีรษะขากรรไกรและใบหน้า) มีความสำคัญมากในการวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ช่วยในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรม  และการผ่าตัดทางแม็กซิลโลเฟเชียล (Maxillofacial surgery) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ รวมทั้งเป็นหลักฐานหนึ่ง  ซึ่งสามารถใช้พิสูจน์ได้ในทางนิติเวชวิทยาและเป็นที่ยอมรับทั่วไป

1.2  ความจำเป็น

เนื่องจากการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมทั้งในช่องปากและนอกช่องปาก  (กะโหลกศีรษะ ขากรรไกรและใบหน้าในโรงพยาบาลทันตกรรม) ปัจจุบันเครื่องถ่ายภาพที่ใช้อยู่เดิมเป็นแบบใช้ฟิล์มที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  มีราคาสูงและเมื่อเก็บไว้นานปีจะเสื่อมสภาพทำให้ภาพไม่ชัดเจน  การใช้เครื่องถ่ายเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอลที่สามารถเก็บประวัติทางภาพรังสี ผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมากและยาวนาน  จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของโรงพยาบาลทันตกรรม อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะลดปริมาณฟิล์มที่ใช้ในการเอกซเรย์แต่ละครั้ง ทำให้ลดเวลาในการได้รับรังสีเอกซเรย์ของผู้ป่วย ลดความผิดพลาดในการล้างฟิล์ม และสามารถบันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ทำให้เรียกใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริการผู้ป่วย การเรียนการสอนและงานวิจัยของคณะฯ

2.  วัตถุประสงค์

2.1	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วย ส่งเสริมสนับสนุนงานบริการผู้ป่วยเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณะฯ

  - เพื่อจะได้มีเครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับกะโหลกศีรษะ ขากรรไกรและใบหน้าระบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูง แสดงภาพได้ทางจอคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูล   และพิมพ์ภาพบนฟิล์มเอ็กซเรย์ได้

2.3	เพื่อจะได้มีเครื่องรับภาพรังสีเอกซเรย์ทางทันตกรรมในช่องปาก  ระบบดิจิตอล  เพื่อใช้ในการอ่านและแปลงสัญญาณภาพถ่ายรังสีฟันภายในช่องปากระบบดิจิตอล โดยเครื่องสามารถสแกนแผ่นรับภาพ ( Imaging Plate ) ซึ่งบันทึกข้อมูลเอกซเรย์ที่บรรจุในแผ่นแพลท ชนิดพิเศษ ทำการประมวลภาพ จากแผ่นแพลทรับภาพแล้วแปลงเป็นข้อมูลภาพดิจิตอล

2.4	เพื่อจะได้มีเครื่องพิมพ์ภาพเอกซเรย์ทางทันตกรรม ลงบนแผ่นฟิล์มโดยใช้แสงเลเซอร์

3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  คุณลักษณะเฉพาะเครื่อง X-ray ระบบดิจิตอล 1 ชุด ประกอบด้วย

  - เครื่องรับภาพรังสีเอกซเรย์ทางทันตกรรม ในช่องปากระบบดิจิตอล      จำนวน  3  ชุด

  - เครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับกะโหลกศีรษะ ขากรรไกร และใบหน้าระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด

  - เครื่องพิมพ์ภาพเอกซเรย์ทางทันตกรรม ลงบนแผ่นฟิล์มโดยใช้แสงเลเซอร์  จำนวน 1 ชุด

  - เครื่องรับภาพรังสีเอกซเรย์ฟันภายในช่องปาก ระบบดิจิตอล    และอุปกรณ์ประกอบ

    - คุณลักษณะทั่วไป  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปาก ( Intra Oral )

สำหรับรับภาพและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอล ประกอบด้วย

      - เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอล

      - อุปกรณ์แผ่นแพลทรับภาพรังสี

      - โปรแกรมสำหรับการปฏิบัติการ

      - ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกเก็บข้อมูลภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล

    - คุณลักษณะทางเทคนิค

      - เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอล

      - ใช้กับกระแสไฟฟ้า 100-240 โวลท์ ความถี่ 50-60 H

      - สามารถเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB หรือNetworkสามารถแสดง

ภาพโดยตรงทางจอคอมพิวเตอร์ อ่านชุดรับสัญญานด้วยระบบเลเซอร์

สแกนเนอร์

      - ตัวเครื่องสามารถดีดแผ่นแพลทรับภาพรังสี ได้โดยอัตโนมัติ

      - เวลาที่ใช้ในการอ่านและแสดงภาพถ่ายรังสีผ่านทางจอคอมพิวเตอร์

ไม่เกิน 5 วินาที

      - ตัวเครื่องสามารถอ่านแผ่นรับภาพที่ผ่านการถ่ายภาพรังสีแล้วและลบภาพถ่าย

รังสีที่ได้บันทึกเสร็จแล้วโดยอัตโนมัติ

      - มีหน้าจอแสดงภาพเอ็กซเรย์บนตัวเครื่องสแกนเพื่อแสดงภาพได้ทันทีที่

ตัวเครื่อง

      - อุปกรณ์แผ่นแพลทรับภาพรังสี แผ่นรับภาพรังสี 	ประกอบด้วย

  - ขนาด size 0   ขนาด 2*3   เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น

  - ขนาด size 1   ขนาด 2*4   เซนติเมตร  จำนวน 2 แผ่น

  - ขนาด size 2   ขนาด 3*4   เซนติเมตร  จำนวน 2 แผ่น

  - ขนาด size 3   ขนาด 2.7*5.4   เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น

  - ขนาด size 4   ขนาด 5.7*7.6  เซนติเมตร  จำนวน 2 แผ่นสามารถใส่ในช่องปากได้สะดวกและสามารถโค้งงอได้

  - มี True resolution ไม่น้อยกว่า 17  lp/mm.

      - โปรแกรมสำหรับปฏิบัติการมีคุณสมบัติดังนี้

- สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ  Window 7

- มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วย คือ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด  เลขที่บัตรผู้ป่วย และสามารถบันทึกวันและเวลาทำการถ่ายภาพรังสี

- สามารถเปิดค้นหาแฟ้มข้อมูลของผู้ป่วยได้รวดเร็ว

- มีระบบปรับแต่งภาพได้อย่างน้อยในหน้าที่ต่อไปนี้

- ZOOM   ปรับขยายภาพ และZOOM(Navigator)ขยายเฉพาะบางส่วนของภาพได้

- Contrast and Brightness ปรับความสว่างและความเข้มภาพ

- INVERT  ปรับจากภาพขาวเป็นดำ และปรับจากภาพดำเป็นขาว

- Rotate สามารถหมุนภาพได้ 90 องศา และ 180 องศา

- สามารถเปลี่ยนภาพขาวดำเป็นภาพสีหรือเป็นภาพที่มีความนูน-เว้าคล้าย      ภาพสามมิติ

- สามารถนำภาพจากแหล่งอื่นเข้ามาในโปรแกรม ( Import ) และส่งภาพในโปรแกรมออกไปได้ ( Export ) และสามารถเลือกการเก็บไฟล์รูปภาพในรูปแบบไฟล์ชนิดต่างๆ เช่น JPEG, PNG, หรือ BMP ได้

      - ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกเก็บข้อมูลภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล

      - มีหน่วยประมวลผลกลางความเร็วไม่ต่ำกว่า Intel Core i.5 Processor

3.2  GHz  หรือสูงกว่า

      - มีหน่วยความจำอย่างถาวร ( Hard Disk ) ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 500  GB

ความเร็วรอบไม่	ต่ำกว่า 7200  รอบ/นาที

      - มีหน่วยความจำหลัก ( RAM ) ไม่น้อยกว่า 4 GB

      - มีระบบปฏิบัติการ Window 7 หรือสูงกว่า ซึ่งมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

      - จอภาพแบบ LCD ขนาด20 นิ้ว

      - มีระบบ Net Work Lan มีความเร็ว 10/100/1000 Mpbs

      - มี DVD +/- RW With Dual Layer Capabilities

      - มีแป้นพิมพ์ และเม้าส์ชนิด Laser Mouse พร้อมแผ่นรอง

      - มี UPS ขนาด 800 VA

    - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

      - ซองกันน้ำลาย สำหรับแผ่นรับภาพในช่องปาก ( Intra Oral ) แบบใช้แล้วทิ้ง

      - ที่ใส่แผ่นรับภาพในช่องปาก ( Cassette ) เพื่อใช้งานกับตัวเครื่องอ่านแผ่นรับ

ภาพรังสี

      - มี Dicom ชนิด Full compatible

  - เครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับกะโหลกศีรษะ ขากรรไกร และใบหน้าระบบดิจิตอล

    - คุณลักษณะทั่วไป

      - เป็นเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล สำหรับการใช้งานถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปาก

และกะโหลกศีรษะ ไซนัส มือ  สามารถเลือกการถ่ายระบบ TM.JOINT ของ

ข้อต่อขากรรไกรด้านซ้าย/ขวา ได้

      - แสดงภาพด้วยระบบดิจิตอลทางจอภาพคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ภาพลงบน

กระดาษหรือฟิล์มเอกซเรย์ได้

      - มีอุปกรณ์รับภาพเป็น CCD (Charge  Couple Device ) sensor  จำนวน  2   ชุด แทนการใช้ฟิล์ม ประกอบด้วย ชุดสำหรับถ่ายภาพรังสีแบบ Panoramic 1 ชุด และ ชุดสำหรับถ่ายภาพรังสีแบบ Cephalometric 1 ชุดแสดงภาพถ่ายรังสีบนจอคอมพิวเตอร์หลังปล่อยรังสีของเครื่องเอกซเรย์

      - สามารถติดตั้งใช้งานได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ  230 โวล์ท +/- 10 โวล์ท 50-60 เฮิร์ท  มีชุดควบคุมกระแสไฟฟ้า Stabilizer อย่างน้อย 3KVA   1 เครื่อง

      - มีชุดกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงเป็นแบบ    High frequency หรือ constant potential

      - มีอุปกรณ์และโปรแกรมเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ฟิล์ม(dry viewer)ชนิด laser หรือ Digital film Imager สามารถพิมพ์ภาพลงบนฟิล์มเอกซเรย์ได้

      - มี software แปลงภาพให้เป็น DICOM และสามารถต่อเข้าระบบ PACs ของโรงพยาบาลได้

      - ต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์ว่าได้มาตรฐานของประเทศไทย ในการยอมรับให้ใช้งานในสถานพยาบาลและผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการตรวจสอบคุณภาพดังกล่าว

    - คุณสมบัติทางเทคนิค

      - มี TUBE VOLTAGE สามารถปรับค่าได้ระหว่าง 60-90  KVP.   กระแสไฟฟ้า TUBE CURRENT  ของหลอดเอกซเรย์สูงสุด ระหว่าง 2-15 MA.

      - ขนาดของจุดโฟกัสที่ให้ความคมชัดของหลอดเอกซเรย์มีขนาดไม่เกิน 0.5 มม.

      - ฟิลเตอร์ช่วยกรองแสงลดอันตรายจากรังสีมีค่าเทียบเท่ากับอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า   2.5  มม.

      - ค่าของรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพ (Radiation Dose) ต่ำกว่าค่าที่ใช้กับระบบฟิล์มทั่วไป

      - มีระบบปรับระดับเครื่อง สูง-ต่ำ ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

      - มีระบบ/อุปกรณ์ช่วยจัดตำแหน่งผู้ป่วยเพื่อการถ่ายภาพท่าต่างๆ เช่น อุปกรณ์ยึดศีรษะ และลำแสง

      - การตั้งค่าถ่ายภาพรังสีเป็นระบบตัวเลขดิจิตอลสามารถ ปรับค่าได้โดยใช้เวลาในการถ่ายภาพ Panoramic และ Cephalometric อยู่ในช่วงระหว่าง 1 วินาทีถึง 20 วินาที

      - สามารถตั้งปรับเทคนิคการถ่าย

        - ภาพ  PANORAMIC  ถ่ายภาพเกี่ยวกับ Adult ,Pediatric, Maxillary sinus

        - ภาพ TMJ ถ่ายภาพเกี่ยวกับ Lateral TMJ Closed and Open views

        - ภาพ CEPHALOMETRIC	ถ่ายภาพเกี่ยวกับ Lateral Skull , PA/AP, Facial,Submento-vertex ,Carpusได้

      - สามารถอัพเกรดเป็น CBCT 3D Tomography ได้

4.2.3 คุณสมบัติของชุด COMPUTER AND DISPLAY สำหรับ WORK STATION และ เครือข่ายทันตแพทย์  จำนวน 1 ชุด และคอมพิวเตอร์ สำหรับลูกข่าย   จำนวน  1 	ชุด

      - เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Intel Core i7  มีความเร็วในการประมวลภาพไม่ต่ำกว่า 2.8 GHz.  มีระบบ HARD DISK ความจุไม่ต่ำกว่า 500 GB หรือดีกว่า

      - มีระบบประมวลภาพ ( OPERATING SYSTEM ) ระบบ WINDOWS 7 Starter Edition หรือสูงกว่า

      - มีหน่วยความจำหลัก ( MAIN MEMORY ) ไม่ต่ำกว่า  4 GB มีจอภาพระบบ LCD  ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว

      - มีระบบ DICOM สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลและสัญญาณภาพในระบบเครือข่ายโรงพยาบาลได้ (DICOM PRINT)

      - มีระบบ INTERFACE  ต่อร่วมระบบพิมพ์ภาพกับเครื่อง LASER PRINTER

      - มีระบบสำรองข้อมูล ( BACK-UP ) ระบบ DVD-RW

      - สามารถแสดงภาพได้ทันทีภายหลังการถ่ายเอกซเรย์

      - มีระบบโปรแกรม(S0FTWARE)ปรับเพิ่มความคมชัดภาพได้

      - มีระบบบันทึกภาพอัตโนมัติ AUTOSAVE ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถบันทึกภาพเอกซเรย์ได้อัตโนมัติหลังจากถ่ายภาพรังสีกับคนไข้เพื่อช่วยการสูญหายของข้อมูลได้

    - โปรแกรมสำหรับปฏิบัติการ ( Operating Software )มีคุณสมบัติดังนี้

      - สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ  Window 7

      - มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วย คือ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด  เลขที่บัตรผู้ป่วย และสามารถบันทึกวันและเวลาทำการถ่ายภาพรังสี

      - สามารถเปิดค้นหาแฟ้มข้อมูลของผู้ป่วยได้รวดเร็ว

      - มีระบบปรับแต่งภาพได้อย่างน้อยในหน้าที่ต่อไปนี้

- ZOOM   ปรับขยายภาพ และZOOM(Navigator)ขยายเฉพาะบางส่วนของภาพได้

- Contrast and Brightness ปรับความสว่างและความเข้มภาพ

- INVERT  ปรับจากภาพขาวเป็นดำ และปรับจากภาพดำเป็นขาว

- Rotate สามารถหมุนภาพได้ 90 องศา และ 180 องศา

- สามารถเปลียนภาพขาวดำเป็นภาพสีหรือเป็นภาพที่มีความนูน-เว้าคล้าย

ภาพสามมิติ

- สามารถนำภาพจากแหล่งอื่นเข้ามาในโปรแกรม ( Import ) และส่งภาพใน

โปรแกรมออกไปได้ ( Export ) และสามารถเลือกการเก็บไฟล์รูปภาพใน

รูปแบบไฟล์ชนิดต่างๆ เช่น JPEG, PNG, หรือ BMP ได้

    - เงื่อนไขอื่น ๆ

อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบด้วย  โต๊ะและเก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อนสำหรับนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์  จำนวน     2   ชุด

  - เครื่องพิมพ์ภาพทางการแพทย์ลงบนแผ่นฟิล์มโดยใช้แสงเลเซอร์ (Laser)

4.3.1 คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องพิมพ์ภาพทางการแพทย์ลงบนแผ่นฟิล์มโดยใช้แสงเลเซอร์ (Laser) และทำให้ภาพปรากฏบนฟิล์มโดยใช้ ความร้อนแทนน้ำยาเคมี (Dry Laser Imaging Technology)  ใช้ไฟฟ้า AC 100-240 Volt 50/60 Hz

    - คุณสมบัติทางเทคนิค

      - เป็นเครื่องพิมพ์ภาพทางการแพทย์ลงบนแผ่นฟิล์มโดยใช้แสงเลเซอร์ (Laser) และทำให้ภาพปรากฏ บนฟิล์มโดยใช้ความร้อนแทนน้ำยาเคมี (Photothermographic Technology)

      - มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 500 ppi

      - มีขนาดของพิกเซล (Pixel Size) ไม่เกิน 50 ไมครอน

      - มีช่องสำหรับใส่ฟิล์มได้ไม่น้อย กว่า 2 ช่อง และสามารถเลือกพิมพ์ฟิล์มได้ไม่น้อยกว่า 5 ขนาด ได้แก่ 14x17 นิ้ว, 14x14 นิ้ว,11x14 นิ้ว, 10x12 นิ้ว และ 8x10 นิ้ว โดยเครื่องสามารถตรวจปรับขนาดของฟิล์มได้อัตโนมัติเมื่อนำฟิล์มใส่เข้าเครื่องเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

      - สามารถใส่ถาดบรรจุฟิล์มเข้าเครื่องได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้ห้องมืด  (Daylight-load Film Cartridge)

      - ฟิล์มที่ใช้เป็นฟิล์มคุณภาพสูง ชนิดพื้นสีฟ้าหรือพื้นใส มีขนาดบรรจุ 100  แผ่นต่อถาด

      - ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 75 ฟิล์มต่อชั่วโมง ที่ขนาด 14x17 นิ้ว และความละเอียด ไม่น้อยกว่า 500 ppi.

      - ใช้เวลาในการพิมพ์ฟิล์มแผ่นแรก (Time to first print) ไม่เกิน 80 วินาที ที่ขนาด 14x17 นิ้ว

      - มีระบบควบคุมคุณภาพอัตโนมัติ (Automatic Image Quality Control - AIQC) ฟิล์มที่พิมพ์ได้จะมีคุณภาพคงที่ตามต้องการ

- สามารถต่อรับสัญญาณ DICOM Print จากเครื่องตรวจวินิจฉัย จากเครื่องตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ต่างๆได้ เช่น เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)  เครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI) เครื่องอัลตร้าซาวนด์ (US),  เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR) ที่มี DICOM Print ได้เป็นต้น

- สามารถรองรับการตรวจสอบอาการขัดข้องทางไกลได้ (Remote Diagnosis Monitoring)

    - เงื่อนไขอื่น ๆ

      - เครื่องรับภาพรังสีเอกซเรย์ทางทันตกรรมภายในช่องปาก ระบบดิจิตอล    จะต้องผลิตและประกอบโดยโรงงานของบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน เครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับกะโหลกศีรษะ ขากรรไกร และใบหน้าระบบดิจิตอล จะต้องผลิตและประกอบโดยโรงงานของบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน

      - เครื่องพิมพ์ภาพทางการแพทย์ลงบนแผ่นฟิล์มโดยใช้แสงเลเซอร์ (Laser) จะต้องผลิตและประกอบโดยโรงงานของบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน

      - ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตและมีแคตตาล๊อกตัว จริงจากโรงงานผู้ผลิตโดยแสดงคุณสมบัติทางเทคนิคและทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าเสนอรุ่นหรือรายละเอียดอื่น ๆ ลงใบแคตตาล็อก

      - ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการได้รับการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ หรือหลักฐานการ รับรองมาตรฐานจากโรงงานที่ผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

      - ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา -2- ปี

      - มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย 1 ชุด   รวมทั้งแผนผัง คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องรับภาพรังสีเอกซเรย์ทางทันตกรรม ภายในช่องปาก ระบบดิจิตอล  และเครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับกะโหลกศีรษะ ขากรรไกร และใบหน้าระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์ภาพทางการแพทย์ลงบนแผ่นฟิล์มโดยใช้แสงเลเซอร์ (Laser)

      - ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการฝึกอบรมและแนะนำการใช้เครื่องแก่เจ้าหน้าที่

      - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน ทวีปยุโรป หรืออเมริกา

      - ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารนำเข้าฉบับจริงหรือหากเป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาโดย เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรมาแสดงในวันที่ส่งมอบสินค้า

5.  ระยะเวลาส่งมอบของ

-120-วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

6.  วงเงินในการจัดหา

เงินบำรุงโรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน  3,500,000.-บาท (-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

7.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0-5394-4418

เว็บไซต์  www.dent.cmu.ac.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

(ลงชื่อ)............................................................ประธานกรรมการ

(ผศ.ทพ. สุกิจ  เกษรศรี)

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ

(ผศ.ทพญ. สั่งสม ประภายสาธก)

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ

(อ.ทพญ.ดร. อภิรุม  จันทน์หอม)